Машина смазки противней МСП-2 предназначена для нанесения антипригарной смазки на противни, формы и прочий кондитерский инвентарь для выпечки. 4 регулируемые форсунки равномерно распыляют смазку на растительной или восковой основе. Оператор устанавливает противень на машину и конвейер переносит противень в зону опыления. Большое количество регулировок позволяют подобрать оптимальные режимы работы оборудования.

| Технические характеристики | МСП-2 |
| --- | --- |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | регулируемая |
| Ширина противня, мм | 600 |
| Длина противня, мм | регулируемая |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Напряжение питания | 230В 50Гц |
| Форсунки распыления, шт | 4 |
| Потребление сжатого воздуха, л/мин | не более 50 |
| Объем бака для жидкости, л | 20 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1200х1000х1400 |
| Масса, кг | 200 |

Особенности МСП-2:

- каркас и обшивки выполнены из черной стали с порошковой покраской;

- рабочая зона конвейера выполнена из пищевой нержавеющей стали;

- конвейер на высоте 1000 мм от уровня пола с регулировкой ±25 мм;

- съемные защитные панели узла опыления;

- приводная цепь с переставляемыми флажками, боковые направляющие из полимера;

- пульт управления позволяет настраивать:

- скорость движения конвейера;

- переключать движение вперед/назад;

- регулировка температуры подогрева емкости;

- светозвуковая индикация низкого уровня рабочей жидкости;

- 2 режима работы:

- противень устанавливается в исходное положение, сигнал с датчика-1 запускает конвейер, при прохождении датчика-2 запускаются форсунки, в конце рабочей зоны конвейер останавливается по сигналу с датчика-3.

- цепной транспортер находится в постоянном движении, противень укладывается перед флажком, при прохождении датчика-2 запускаются форсунки.

- регулируемы опоры каркаса;

- 4 регулируемые форсунки фирмы Lechler;

- пневматические узлы Camozzi;

- мотор-редуктор Tramec;

- частотный преобразователь Vacon;

- контроллер температуры и датчики Autonics.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина смазки противней МСП-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Машина смазки противней МСП-2 | 1 420 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99